## Slide 1
频率学习中的高低频分离模型研究
指导老师：黄高
汇报人：吾尔开希
2020.9.12

## Slide 2
CONTENTS
目录
1
课题背景
2
数据集及评价指标
3
原论文算法
4
高低频分离算法
5
实验结果

## Slide 3
课题背景
数据集及评价指标
原论文算法
高低频分离算法
实验结果
深度神经网络飞速发展，应用面越来越广。
随硬件设备的发展，系统的瓶颈可能在数据传输上。
对输入图片的缩放会丢失信息。

## Slide 4
原论文算法
高低频分离算法
实验结果
数据集及评价指标
课题背景
数据集
mini-ImageNet 是ImageNet 数据集的子集。
mini-ImageNet 包含100 类共六万张彩色图片，其中每类有600 个样本。
图片和ImageNet 原图一致。

## Slide 5
原论文算法
高低频分离算法
实验结果
数据集及评价指标
课题背景
评价指标
准确率：mini-ImageNet 有100 类图片，因此模型会对每个输入图片计算长度为100 的向量，其中每个分量表示输入属于该类的概率大小。
运算量：用 FLOPs 衡量，表示模型对每个输入实施浮点运算的次数。
参数量：表示模型参数的个数。

## Slide 6
数据集及评价指标
高低频分离算法
实验结果
课题背景
原论文算法
频域学习，CVPR 2020
将卷积网络的输入从空间域改到频率域
自适应频率筛选

## Slide 7
数据集及评价指标
高低频分离算法
实验结果
课题背景
DCT变换
原论文算法

## Slide 8
数据集及评价指标
高低频分离算法
实验结果
课题背景
频率筛选
原论文算法
使用自适应模型从192种频率分量中筛选出部分频率分量（如24种）

## Slide 9
数据集及评价指标
高低频分离算法
实验结果
课题背景
原论文算法局限性
原论文算法
传输信息量削减有限
运算量过大：由于频率图尺寸较小，所以修改了原 resnet 模型的stride，导致运算律量过大

## Slide 10
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
目标
减少输入信息量，使部分输入使用极少的频率完成分类
减少运算量
高低频分离算法
原论文算法
减少参数量
保持较高准确率

## Slide 11
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
算法流程
高低频分离算法
原论文算法
低频频率图
低频模型
p1
……
p100
p2
高频频率图
高频模型
p1
……
p100
p2
置信概率
部分输入（约70%）只使用极少的低频频率（如6个频率分量）
使用低频高频两个模型，每个模型只有原 resnet 50 规模的一半

## Slide 12
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
模型结构一
高低频分离算法
原论文算法

## Slide 13
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
模型结构二
高低频分离算法
原论文算法

## Slide 14
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
模型结构三
高低频分离算法
原论文算法

## Slide 15
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
训练过程：第一步
高低频分离算法
原论文算法

## Slide 16
数据集及评价指标
实验结果
课题背景
训练过程：第二步
高低频分离算法
原论文算法

## Slide 17
数据集及评价指标
高低频分离算法
课题背景
与传统方法的比较
原论文算法
实验结果
减少了参数量、运算量、平均所需输入频率
与原算法准确率只相差0.3%

## Slide 18
数据集及评价指标
高低频分离算法
课题背景
不同模型结构的比较
原论文算法
实验结果
结构二中，连接位置越靠前，性能越佳
结构三性能最佳

## Slide 19
数据集及评价指标
高低频分离算法
课题背景
低频模型能得到较高置信度的输入图片
原论文算法
实验结果
图片所包含的类别信息一目了然
其他干扰物体不多，类别物体占据了图片的大部分空间
即使让这些图片经过滤波模糊，也能看出物体的类别

## Slide 20
数据集及评价指标
高低频分离算法
课题背景
总结
原论文算法
实验结果
高低频分离法大大降低了系统传输所需信道大小：约70% 的数据只需6 个低频分量就能完成预测，是传统方法一张图片信息量的1/8
高低频分离法适用于不同的应用场景：当系统中的传输带宽成为系统计算时间的瓶颈时，使用高低频分离法可以优先传输低频分量；当系统中GPU 运算成为系统计算时间的瓶颈时，可以使低频模型和高频模型同步运算
高低频分离法的参数量和运算量比传统方法以及频率替代法都要低。

## Slide 21
谢谢观看